## Slide 1: Arduino, ser ou não ser? Eis a questão!
Professor

## Slide 2: Jorge Sebastião Canova (Apresentação)
Professor
    Etec Profa. Anna de Oliveira Ferraz – Araraquara/SP (Cursos de técnico Mecatrônica)
Formação
    Graduação/Mestrado em Eng. Elétrica – EESC/USP
    Especialização/Licenciatura – Fatec/CPS
Trajetória
    Professor/coordenador no ensino superior (2002 a 2021 –Professor ensino técnico (2008...)
    Projetos microcontrolados (2011...)

## Slide 3: Conteúdo (Proposta)
A partir de um estudo de caso, apresentar soluções “diferentes” quanto a plataforma
  CI de microcontrolador
  Arduino
  ESP32
Considerações sobre as soluções apresentadas
?
?
?
?

## Slide 4: Breve histórico...
1835 - Telegrafia por meio de fios - Samuel Morse
1854 - Álgebra de Boole para um sistema binário (0 ou 1) - George Boole
1876 - Surge o Telefone - Graham Bell
1888 - Ondas Eletromagnéticas – Hertz
1906 - Surge a Válvula Triodo - Lee de Forest
1922 - Transmissão de Rádio no Brasil
1926 - Surge a Televisão

## Slide 5: Breve histórico...
1938 - Aplicou a Álgebra de Boole em Telefonia - Claude E. Shannon
1946 - Primeiro Computador Eletrônico - Eniac
1947 - Surge o Transistor - Bell Labs
1957 - Primeiro Satélite – Sputinik
1958 - Surge o Laser
1960 - Homem no Espaço - Yuri Gagarin
1966 - Surge a Fibra Óptica

## Slide 6: Breve histórico...
1969 - Homem na Lua - Apollo XI
1971 - Primeiro microprocessador – Intel 4004
1972 - Televisão em cores no Brasil
1974 - Primeiro Microcomputador – Altair
1977 - Primeiro Microcontrolador – Intel 8048
1985 – Microcontrolador PIC – Arizona Microchip Technology
1989 - Telefonia Celular no Brasil

## Slide 7: Breve histórico...
1993 - Explosão da Internet
2005 - Criado o Arduino na Itália
2014 – Começa a popularização do ESP8266 (NodeMCU) e ESP32 – Expressif Systems
Chega de história!!!!

## Slide 8: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Qual é o problema? Na conversa com o cliente...
  É necessário conhecer/identificar o problema!
  Quais são as reais necessidades do cliente?
  Faz parte de um projeto maior?
  Quais são os requisitos mínimos?
  Fazer/obter esboços!
  Quanto mais informação, melhor!!!

## Slide 9: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Os esboços do cliente...

## Slide 10: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Nas palavras do cliente...
Avisou depois via Zap... Tempo: 10 min

## Slide 11: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Filtrando os esboços...

## Slide 12: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Filtrando os esboços...
Um TCC talvez?

## Slide 13: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Filtrando e reescrevendo as palavras ...
Quando energizado via cabo de alimentação e botão liga/desliga na posição I, o equipamento entrará em modo repouso (lâmpada UV e luz indicadora apagadas), independente do estado da porta (aberta ou fechada).
Quando em modo repouso, se acionar o botão Start e se a porta estiver fechada, será iniciado o modo temporizando (lâmpada UV acesa e a luz indicadora piscante continuamente) e assim permanecerá por 10 minutos. Ao final, entrará em modo finalizado (lâmpada UV apagada e o luz indicadora acesa continuamente).
Quando em modo temporizando, se for aberta a porta, entrará em modo pausado (lâmpada UV apaga, a luz indicadora piscante com duas piscadas curtas a cada 1s e contagem de tempo pausada).

## Slide 14: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Filtrando e reescrevendo as palavras ...
Quando em modo pausado, se for fechada a porta, retornará ao modo temporizando até concluir-se o tempo de 3 minutos, quando entrará em modo finalizado.
Quando em modo finalizado, se acionado o botão Start, nada acontecerá, se for aberta a porta, entrará em modo repouso.
Quando em modo temporizado ou modo pausado, se necessário interromper o processo e retornar ao modo repouso, é necessário desligar (botão liga/desliga na posição O) e ligar novamente o equipamento (botão liga/desliga na posição I).
Para um acionamento válido do botão Start, o mesmo deve ser acionado por pelo menos 3s.
O acionamento do botão Start só é válido apenas no modo repouso.

## Slide 15: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Uma solução lógica (dentre várias)...
  Representada por um Fluxograma
  Tradução para o código em linguagem C/C++
    Independente do microcontrador
    Nesse momento interessam apenas os “estados das coisas”

## Slide 16: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Tradução?

## Slide 17: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Fluxograma
  ...

## Slide 18: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Tradução do Fluxograma (por partes)
void main() {
setup(); // chama função setup()
while (1) {
loop(); // chama função loop()
}
}

## Slide 19: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Tradução do Fluxograma (por partes)
//
// Função Setup =============================
//
void setup() {
led = 0;
lamp = 0;
cont = 0;
}

## Slide 20: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Tradução do Fluxograma (por partes)
//
// Função loop ==============================
//
void loop() {
validar_start(); // chama função validar_start()
temporizar(); // chama função temporizar()
}

## Slide 21: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Tradução do Fluxograma (por partes)
//
// Função validar_start =====================
//
void validar_start() {
cont = 0;
while (cont<300) {
cont = cont + 1;
delay_ms(10);
if (!start || !porta) {
cont = 0;
}
}
}

## Slide 22: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Tradução do Fluxograma (por partes)
//
// Função temporizar ========================
//
void temporizar() {
cont = 0;
while (cont<30) {
cont = cont + porta;
lamp = porta;
pisca_led(); // chama função pisca_led()
}
lamp = 0;
led = 1;
}

## Slide 23: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Tradução do Fluxograma (por partes)
//
// Função pisca_led =========================
//
void pisca_led() {
led = 1; delay_ms(100);
led = porta; delay_ms(200);
led = 1; delay_ms(100);
led = porta; delay_ms(100);
led = 0; delay_ms(500);
}

## Slide 24: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Ajuste para o PIC12F629
//
// Apelidos dos pinos =======================
//
sbit start at gp5_bit; //
sbit porta at gp4_bit; // parte específica
sbit lamp at gp0_bit; // para o PIC 12F629
sbit led at gp1_bit; //
Conforme as conexões físicas com os pinos do CI

## Slide 25: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Ajuste para o PIC12F629
//
// Função Setup =============================
//
void setup() {
intcon = 0x00; // específica
cmcon = 0x07; // para o
trisio = 0b111100; // PIC 12F629
led = 0;
lamp = 0;
cont = 0;
}
Tristate da porta GP
GP5 GP4 GP3 GP2 GP1 GP0
1 1 1 0 0
1 = entrada e 0 = saída

## Slide 26: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Ajuste para o Arduino UNO
//
// Apelidos dos pinos =======================
//
byte start = 2; //
byte porta = 3; // parte específica
byte lamp = 4; // para o Arduino UNO
byte led = 5; //
Conforme as conexões físicas com os pinos da placa

## Slide 27: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Ajuste para o Arduino UNO
//
// Função Setup =============================
//
void setup() {
pinMode(start, INPUT); // específico
pinMode(porta, INPUT); // para
pinMode(lamp, OUTPUT); // o
pinMode(led, OUTPUT); // Arduino
led = 0;
lamp = 0;
cont = 0;
}
Conforme as conexões físicas com os pinos da placa

## Slide 28: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Ajuste para o Arduino UNO
delay_ms(100);  delay(100);
lamp = 0;  digitalWrite(lamp, LOW);
led = 1;  digitalWrite(led, HIGH);
cont = cont + porta;
 cont = cont + digitalRead(porta);
led = porta
 digitalWrite(led, digitalRead(porta));

## Slide 29: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
Ajuste para o ESP32 (tem vários modelos)
//
// Apelidos dos pinos =======================
//
byte start = D34; //
byte porta = D35; // parte específica
byte lamp = D32; // para o Arduino UNO
byte led = D33; //
Conforme as conexões físicas com os pinos da placa

## Slide 30: Estudo de caso (cura de material com luz UV)
No desenvolvimento do protótipo e em produção...
Atuadores
Sensores
Drivers
Interface
Programador/Gravador
PCI ou protoboard

## Slide 31: Obrigado pela sua atenção!!
Dúvidas?
Comentários?
Jorge Sebastião Canova
jorge.canova@etec.sp.gov.br
jorgecanova@gmail.com